|  | Załącznik nr 2 A do SIWZ – Formularz cenowy Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy: ……………………………… Część 1 – Dostawa różnego rodzaju maszyn, narzędzi, urządzeń do służących do spawania |
| --- | --- |
| Lp. | Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu | Zestaw/ szt. | Oferowany sprzęt (typ, nazwa handlowa, producent) | Ilość szt./ zestaw | Cena jednostkowa brutto w PLN | Cena brutto razem |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1. | zgrzewarka doczołowa do rur z dociskiem ręcznym, ===== Zestaw do zgrzewania doczołowego rur z płytą grzewczą wraz z urządzeniem do kontroli temperatury i strugiem oraz skrzynką transportową: - średnice rur w mm: 40, 63, 75, 90, 110, 125, 160, - napięcie 230 V, - docisk ręczny lub automatyczny Moc płyty grzejnej min: 1600W Do rur z tworzyw termoplastycznych: PE, HDPE, PP, PVDF Min 12 miesięcy gwarancji Certyfikaty: CE, B Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | zestaw |  | 1 |  |  |
| 2. | Zestaw do zgrzewania elektrooporowego ręcznym trybem pracy, Zgrzewarka elektrooporowa - napięcie 230 V, - średnice rur do 160 mm. samodopasowujące się końcówki 4.0 - 4.7 ==== ZGRZEWARKA ELEKTROOPOROWA. Zestaw zawiera zgrzewarkę i dwa komplety końcówek Ø4,0 i Ø4,7, instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną i świadectwo kalibracji zgrzewarki wystawione przez producenta. do zgrzewania elektrozłączek z PE, PP, PVDF metodą oporową przy wykorzystaniu kształtek elektrooporowych. Zasilanie AC~230[V], 50[Hz] (+10/-15)% Max. moc kształtki ~1450 W Orientacyjny zakres zgrzewanych średnic *do 160 mm Napięcie zgrzewania 10 ÷ 42 V [nastawa co 0,1 V] Czas zgrzewania 1 ÷ 5000 sek. [nastawa co 1 sek.] Czas studzenia 1 ÷ 99 min [nastawa co 1 min] Temp. pracy -5 ÷ + 40 C Stopień ochrony IP 54 | zestaw |  | 1 |  |  |
| 3. | Zestaw do spawania elektrycznego, dostawa oraz pierwsze uruchomienie wraz z przeszkoleniem z obsługi urządzenia. ===== Półautomat inwertorowy trójfazowy - możliwość spawania drutami o śr. 0,6-1,0mm, - spawanie drutami pełnymi, rdzeniowymi i osłonowymi, - min. 35% cykl pracy przy maksymalnym natężeniu 200A, - elektroniczny system kontroli łuku spawalniczego, - elektroniczne, płynne sterowanie napięciem i prędkością podawania drutu, - min 2-rolkowy podajnik drutu, - kabel zasilający, - kabel masowy, - uchwyt spawalniczy MIG/MAG min 4,00m oraz odpowiednie końcówki prądowe do dostarczonego drutu spawalniczego, - wąż gazu osłonowego, - w komplecie drut spawalniczy w szpuli plus dedykowane rolki do podajnika oraz odpowiednie tulejki podajnika: > drut spawalniczy Fe, Ss ø 0,6 – 1,2 mm -1kpl [min 4kg], > drut spawalniczy Rdzeniowy ø 0,8 – 1,2 mm -1 kpl [min 4kg], > drut spawalniczy Al ø 0,9 – 1,2 mm -1 kpl [min 4kg], > drut spawalniczy CuSi ø 0,8 – 1,2 mm -1 kpl [min 4kg], - reduktor gazu osłonowego, - butla gazu osłonowego CO2 - 1szt, - butla gazu osłonowego Ar -1szt, - podwozie 2-kołowe opcjonalnie, - pasek naramienny. | zestaw |  | 1 |  |  |
| 4. | Stanowisko spawalnicze Konstrukcją nośną stanowiska jest stół wyposażony w stolik obrotowy do spawania drobnych detali, stół posiada zacisk dla przewodu masowego spawarki. Minimalne wymiary 1000x1000mm, grubość blatu 15mm, przejezdny, system otworów 28, Minimalne podstawowe narzędzia do stołu: 30 elementów / zacisk mocujący – 6szt; trzpień szybkiego montażu – 8szt; krążek fi100mm – 4szt; stoper 150 – 2szt; stoper 225 – 2szt; winkiel płaski 275x150 – 2szt; kątownik 200x200 – 2szt; kątownik 185x175 – 4szt; | zestaw |  | 1 |  |  |
| 5. | Zaciskarka promieniowa elektryczna ze szczękami do Cu i inox 15mm, 18mm, 22mm, PEX 16mm, 20mm | szt. |  | 6 |  |  |
| 6. | Cena brutto PLN łącznie [suma z kol. VII] |  |

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:

- W kolumnie nr V należy podać cenę jednostkową w zł brutto za 1 jednostkę miary wyrażoną w sztukach czy zestawach.

- Wykonawca w kolumnie IV zobowiązany jest wskazać konkretny oferowany sprzęt (typ, nazwa handlowa, producent itp.).

- W kolumnie nr VII należy podać iloczyn ceny jednostkowej brutto (z kolumny nr VII) i ilości zamawianego sprzętu (z kolumny nr V).

- Ceny w kolumnach  VI i VII winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wszystkie pozycje w powyższym formularzu cenowym powinny być wypełnione. Niewycenienie w tabeli chociażby jednego z zamawianych wyjazdów spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku omyłki, Zamawiający przyjmie, iż poprawnie podano cenę jednostkową brutto (kolumna  nr VI).

.............................................................

/podpis upełnomocnionego(ych)

przedstawiciela(i)Wykonawcy/