Załącznik nr 2 C do SIWZ – Formularz cenowy

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy: ………………………………

Część 3 – Dostawa różnego rodzaju narzędzi i urządzeń do instalacji  elektrycznych

| Lp. | Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu | Zestaw/ szt. | Oferowany sprzęt (typ, nazwa handlowa, producent) | Ilość szt./ zestaw | Cena jednostkowa brutto w PLN | Cena brutto razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1. | Miernik parametrów instalacji elektrycznej, KOMPAKTOWY MIERNIK MOCY I ENERGII Rejestr. mocy 3-faz.+3 przystawki; Pomiar mocy i zużycia energii Analiza zapotrzebowania mocy Analiza oszczędności energii – ogólne cechy, parametry poniżej opisują wymagania Pomiar parametrów mocy: Napięcie (RMS), Prąd (RMS), Moc czynna, Moc bierna, Moc pozorna, Energia czynna, Energia bierna, Energia pozorna, współczynnik mocy (cosθ), Częstotliwość , Zapotrzebowanie mocy, Prąd w przewodzie neutralnym (instalacja 3-fazowa 4-przewodowa); Pomiar mocy generowanej (mocy wytworzona przez prywatne generatory energii i dostarczona do sieci energetycznej); Detekcja zapotrzebowania mocy i mocy generowanej; Analiza mocy oraz współczynnika mocy; Monitorowanie parametrów dla każdej fazy; Rejestracja wyników z interwałem czasowym w zakresie od 1 sekundy do 1 godziny: 1/2/5/10/15/20/30 sekund, 1/2/5/10/15/20/30 minut / 1 godzina Zapotrzebowanie mocy - funkcja DEMAND (strażnik mocy); Alarm w momencie przekroczenia zadanych poziomów mocy zapotrzebowanej w stosunku do mocy referencyjnej; Zasilanie miernika z sieci 230V lub baterii alkalicznych; minimum ciągła rejestracja przez 7 godzin przy zasilaniu bateryjnym; Pomiary w rożnych konfiguracjach instalacji: 1-fazowa 2-przewodowa 1-fazowa 3-przewodowa 3-fazowa 3-przewodowa 3-fazowa 4-przewodowa W każdym zestawie: - Rejestrator, - wyposażenie standardowe, Przystawki i zakresy: 50A (Ø24mm) - 1/5/10/25/50A/ AUTO – 1kpl / 1miernik 100A (Ø24mm) - 2/10/20/50/100A/ AUTO – 1kpl / 1miernik 200A (Ø40mm) - 4/20/50/100/200A/ AUTO – 1kpl / 1miernik 500A (Ø40mm) - 10/50/100/250/500A/AUTO – 1kpl / 1miernik 1000A (Ø68mm) - 20/100/250/500/1000A/ AUTO – 1kpl / 1miernik 3000A (Ø150mm) - 300/1000/3000A/ AUTO – 1kpl / 1miernik | szt. |  | 6 |  |  |
| 2. | Miernik parametrów instalacji elektrycznej, miernik instalacji fotowoltaicznej Wyświetlacz graficzny; Zakres pomiarowy: - Rezystancja przewodu ochronnego 0,05 Ohm - 199 Ohm; - Prąd kontrolny +/- 200 mA DC; - Rezystancja izolacji 0,2 MOhm - 199 MOhm; - Napięcie obwodu otwartego 5V - 10000VDC; - Napięcie kontrolne 250V, 500 V, 1000V DC; - Prąd obciążenia 0,1 A - 40 A AC/DC (poprzez opcjonalne cęgi); Pamięć wyników; Podłączenie USB; W komplecie Opakowanie, sondy pomiarowe, zaciski krokodylki, MC4 przewody pomiarowe, baterie, CD-ROM z oprogramowaniem Prąd zwarcia 05,A - 14,99 ADC | kpl |  | 6 |  |  |
| 3. | Kamera termowizyjna, Zakres temperatury roboczej: od -15 do +50°C Wilgotność powietrza względna: od 20 do 80 % bez kondensacji Stopień ochrony obudowy (IEC 60529): IP54 Wibracja (IEC 60068-2 -6) 2G Zakres spektralny: 7,5 - 14 μm Czułość termiczna 100 mK Częstotliwość odświeżania 9 Hz Zakres spektralny 7,5 - 14 μm Interfejs USB 2.0 Interfejsy (Komputer/Multimedia) USB Maksymalny współczynnik emisyjności 1.0 Matryca bolometryczna 320 x 240 px Minimalny współczynnik emisyjności 0.01 Ogniskowanie 50 cm Optyka 34° x 26° Ostrzenie Stałe skupienie Podstawowa dokładność (+/-) 2 % Podstawowa dokładność (+/-) °C 2 °C Podziałka pomiaru temperatury 0.1 °C Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) 3.68 mrad Rozdzielczość wyświetlacza 320 x 240 px Typ pomiaru temperatury Kamera termowizyjna Zakres pomiarowy temperatury (maks.) 280 °C Zakres pomiarowy temperatury (min.) -20 °C Zasilanie Zasilanie przez akumulator/zasilanie sieciowe | szt. |  | 1 |  |  |
| 4. | mostek pomiarowy (mostek Wheatstone`a), | szt. |  | 6 |  |  |
| 5. | wielozakresowy miernik mocy Watomierz jednofazowy 0-2kW szkolny | szt. |  | 12 |  |  |
| 6. | wielozakresowy miernik mocy Watomierz trójfazowy 0-8kW szkolny | szt. |  | 12 |  |  |
| 7. | Dwubiegunowe próbniki napięcia, Dwubiegunowy próbnik napięcia z cyfrowym wskaźnikiem LCD umożliwiający: - Pomiar wskazań napięć prądu stałego i zmiennego w zakresie od 4 V do 1000 V AC/DC (0÷400 Hz), - sprawdzania obecności faz (jednobiegunowe), - sprawdzania kierunku wirowania faz (dwubiegunowe), - sprawdzania ciągłości obwodu (sygnalizacja dźwiękowa) 0÷35 Ω, - testowania zabezpieczeń różnicowo-prądowych (FI/RCD), - pomiaru rezystancji (0÷2000 Ω). Wskaźnik napięcia 12-1000V | szt. |  | 12 |  |  |
| 8. | Miernik parametrów instalacji elektrycznej, Pomiar rezystancji izolacji: Niskonapięciowy pomiar rezystancji w zakresie 0...2000 Ω: Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...600 V: Automatyczny dobór zakresów pomiarowych. Praca w sieciach 50 Hz oraz 60 Hz. Podświetlany, czytelny wyświetlacz LCD. Samoczynne wyłączanie się nieużywanego przyrządu (AUTO-OFF). Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557. | szt. |  | 12 |  |  |
| 9. | przyrząd do badania wyłączników różnicowoprądowych Miernik wyłączników różnicowoprądowych | szt. |  | 12 |  |  |
| 10. | Przyrząd do pomiarów impedancji pętli zwarciowej i uziemienia, miernik impedancji pętli zwarcia Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L, rezystancji i reaktancji pętli zwarcia. Pomiar impedancji pętli zwarcia ZS Wskazania rezystancji pętli zwarcia RS i reaktancji XS pętli zwarcia Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD - bez wyzwalania wyłączników RCD Wskazania rezystancji RS i reaktancji XS pętli zwarcia (dla ZL-PE RCD)* Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji akres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,12...400 Ω Pomiar rezystancji małym prądem Pomiar napięć przemiennych | szt. |  | 6 |  |  |
| 11. | Walizka serwisowa Profesjonalna solarna walizka serwisowa do przeglądów i konserwacji instalacji solarnych. Walizka zawiera wszystkie potrzebne narzędzia do kontroli instalacji solarnej. Zawartość walizki: Refraktometr do określenia właściwości mrozoodpornych czynnika grzewczego Miernik elektryczny do pomiaru napięcia, natężenia, rezystancji i temperatury Monometr do kontroli ciśnienia Tester pH Latarka kieszonkowa Kompas Klucz sześciokątny SW5 | kpl |  | 2 |  |  |
| 12. | SPD Ogranicznik przepięć T2 3P sieć TN-C Imax 40kA Up≤1,25kV | szt. |  | 2 |  |  |
| 13. | SPD Ogranicznik przepięć 3P do systemów fotowoltaicznych MOV T2 25 kA d.c. | szt. |  | 2 |  |  |
| 14. | SPD Moduł wymienny +/- 1P T2 12,5 kA d.c. | szt. |  | 6 |  |  |
| 15. | SPD Moduł wymienny GND 1P T2 20 kA d.c. | szt. |  | 6 |  |  |
| 16. | Oscyloskop cyfrowy 60 MHz, 1 GS/s, 18-kanałowy | szt. |  | 1 |  |  |
| 17. | Moduł fotowoltaiczny min. 50W wraz z inwerterem i regulatorem ładowania, baterią min 18Ah na 12 lub 24V lampa halogenowa 100W, dodatkowo prostownik-ładowarka do baterii, żarówka halogrnowa 12/24V | kpl |  | 6 |  |  |
| 18. | Cena brutto PLN łącznie [suma z kol. VII] |  |

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:

- W kolumnie nr V należy podać cenę jednostkową w zł brutto za 1 jednostkę miary wyrażoną w sztukach czy zestawach.

- Wykonawca w kolumnie IV zobowiązany jest wskazać konkretny oferowany sprzęt (typ, nazwa handlowa, producent itp.).

- W kolumnie nr VII należy podać iloczyn ceny jednostkowej brutto (z kolumny nr VII) i ilości zamawianego sprzętu (z kolumny nr V).

- Ceny w kolumnach  VI i VII winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wszystkie pozycje w powyższym formularzu cenowym powinny być wypełnione. Niewycenienie w tabeli chociażby jednego z zamawianych wyjazdów spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku omyłki, Zamawiający przyjmie, iż poprawnie podano cenę jednostkową brutto (kolumna  nr VI).

.............................................................

/podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i)Wykonawcy/