Załącznik nr 2 F do SIWZ – Formularz cenowy

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy: ………………………………

|  | Część 6 – Dostawa różnego rodzaju specjalistycznych maszyn, narzędzi i urządzeń geodezyjnych |
| --- | --- |
| Lp. | Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu | Zestaw/ szt. | Oferowany sprzęt (typ, nazwa handlowa, producent) | Ilość szt./ zestaw | Cena jednostkowa brutto w PLN | Cena brutto razem |
| 1. | Automatyczny niwelator obrotowy + statyw 3M + łata LTL24 -Dokładność pracy poziomej10mm/100m, Dokładność pracy pionowej10mm/100m, Zasięg pracydo 500m z detektorem, Obroty głowicy 0, 60, 120, 300, 600 obr/min, Kąt skanowania 0o, 10o, 45o, 90o, 180o, Możliwość wyznaczania spadków+/- 9% w każdej osi, w sumie nie więcej niż 12% w obuosiach, Zakres działania kompensatora 5o, Dioda laserowa Światło widzialne, 635nm, Zasięg pilota około 20m, Temperatura pracy -20oC-- +50oC ZasilanieZasilacz 4.8-6V (4 akumulatory NI-MH typu C), Czas pracy między ładowaniami około 20 godzin, Klasa szczelności IP 54, Wymiary 160(L)×160(W)×185(H)mm, Waga 3.0-5,0kg | zestaw |  | 2 |  |  |
| 2. | Dalmierz z cyfrowym celownikiem ,wbudowanym interfejsem Bluetooth do transmisji danych na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android, darmową aplikacją Leica Disto Sketch współpracującą z dalmierzem, funkcjami m. in. pomiar wysokości, pomiar profili terenowych, pomiar elementów skośnych, funkcją pomiaru powierzchni trójkąta, automatyczną stopką do pomiarów od krawędzi i naroży. Dane techniczne Zasięg 200 m Dokładność +/- 1 mm Klasa odporności IP65 Czujnik nachylenia 360° Transmisja Bluetooth 4.0 Podświetlany ekran Sygnalizacja dźwiękiem Zasilanie AA 2x1.5V W zestawie: statyw, adapter, walizka | zestaw |  | 2 |  |  |
| 3. | ZESTAW: Tachimetr elektroniczny wraz z oprzyrządowaniem (statyw, pryzmat z tyczką, podstawka) Zestaw tachimetr wraz z akcesoriami -dokładność pomiaru kąta nie niższa niż 5’’ -pomiar na lustro 3000m -dokładność pomiaru lustrowego nie gorsza niż 2mm + 2ppm -pomiar bez lustra 500m - Norma wodo i pyłoszczelności IP65 lub wyższa -powiększenie lunety co najmniej 30x -wyświetlacz LCD podświetlany -ekran dwustronny -czas pracy baterii nie krótszy niż 8h, zapasowa bateria w komplecie -pochylana oprawa z pryzmatem i tarczą; tyczka teleskopowa min 2m -Akcesoria w zestawie: 2 x bateria ładowalna, 1 x ładowarka do baterii, 1 x spodarka, 1 x pakiet sterowników, instrukcja w języku polskim, 1 x kabel do transmisji danych, 1 x karta SD, 1 x pojemnik transportowy, 1x statyw drewniany lekki na śruby; | szt. |  | 7 |  |  |
| 4. | ZESTAW: Odbiornik GNSS GPS+GLONASS+kontroler+dostęp do sieci stacji permanentnych Odbiornik GNSS o parametrach min: -odbiornik zintegrowany z anteną GPS -min 200 kanałów GPS, GLONASS (aktywny odbiór GPS+GLONASS) z możliwością pracy z systemem GALILEO -częstotliwość pracy RTK/RTN minimum 1 Hz z możliwością rozbudowy do 20 Hz bez konieczności wymiany płyty głównej -praca w trybie RTK/RTN z dokładnościami nie gorszymi niż H: +/- 15 mm + 2 ppm oraz V: +/- 20 mm + 2 ppm -współpraca z sieciami referencyjnymi takimi jak ASG-EUPOS -aktywna współpraca z niezależną od sieci ASG-EUPOS siecią transmitującą poprawki zwiększające dokładność (jeżeli dostęp do poprawek jest płatny - Zamawiający wymaga zapewnienia dostępu do poprawek takiej sieci w okresie minimum 5 lat bez dodatkowych opłat) -pełna wodoszczelność wg normy IP67 -moduł komunikacji Bluetooth lub równoważny Kontroler do zestawu GNSS o parametrach minimum: - kontroler o przekątnej minimum 5,5 cala - kolorowy dotykowy wyświetlacz - wymienne baterie Li-Ion o pojemności min 1000mAh - pełna wodoszczelność IP67 - wbudowany w kontroler modem GSM/GPRS - wbudowany w kontroler dodatkowy odbiornik GPS Oprogramowanie kontrolera o parametrach minimum: -wykonywanie pomiarów RTK i RTN -polskie menu -moduł obliczeniowy -tyczenie punktów, linii -moduł drogowy do obsługi zagadnień drogowych (tyczenie łuków, tyczenie po kilometrażu, przekroje podłużne i poprzeczne) -praca w lokalnych układach współrzędnych -obsługa innych urządzeń – tachimetrów; Oprogramowanie na PC o parametrach minimum: - wymiana danych z oprogramowaniem kontrolera - opracowywanie wyników - pomiary statyczne; Akcesoria - tyczka kompozytowa - waliza transportowa na odbiornik i kontroler - uchwyt do kontrolera - okablowanie, ładowarka, instrukcja obsługi w języku polskim | zestaw |  | 1 |  |  |
| 5. | Zestaw: Teodolit elektroniczny z pionem optycznym i statyw Teodolit elektroniczny ze statywem. - dokładność pomiaru kąta minimum 5'', - dwustronny cyfrowy wyświetlacz, - pion optyczny, - instrukcja obsługi w języku polskim, -czas pracy baterii nie krótszy niż 8h, zapasowa bateria w komplecie, - walizka transportowa, - statyw lekki aluminiowy. | zestaw |  | 7 |  |  |
| 6. | Zestaw urządzeń do wykrywania podziemnych instalacji elektrycznych Wykrywacze instalacji podziemnych i Generator sygnału (metoda power i radio); Wykrywacz urządzeń podziemnych - Funkcja sygnalizująca płytko zakopane instalacje pod napięciem. - Tryb pracy / Częstotliwość 50/60Hz - Głębokość wykrywania: min 3m z błędem +-10% w linii prostej Generator sygnału - wielostopniowa regulacja mocy (moc maksymalna: 1W) - trwała, wodoodporna konstrukcja - ochrona zgodna z normą IP65 - umieszczone w widocznym miejscu sygnalizatory audiowizualne - wbudowana funkcja autotestu sprzętu i oprogramowania - walizka | szt. |  | 1 |  |  |
| 7. | Pionownik optyczny zenit/nadir Urządzenia do precyzyjnego centrowania np. tachimetrów nad lub pod punktem, wyposażone w dwie libelle rurkowe oraz obrotowy system osiowy. Cechy: - głowica do spodarki - 34mm (typu ZEISS) - nadir / zenit (do pomiaru nad i pod punktem) - powiększenie: min 3x - dokładność libelli: min 2’/2mm - obraz: prosty - minimalna ogniskowa: 0,5 m - dokładność: 0,25mm/1,5m | szt. |  | 1 |  |  |
| 8. | Wykrywacz – magnetometr MAGNETOMETR Do lokalizowania obiektów ferromagnetycznych pod powierzchnią ziemi, nawierzchni, śniegu i wody, jak np. hydranty, paliki znacznikowe, pokrywy włazów, trzpienie zasuw, znaczniki geodezyjne i rury, wodomierze itp. Charakterystyka: -Temperatura pracy: od -18°C do +50°C -Głębokość wykrywania: min 4m W skład zestawu wchodzi: -magnetometr -Baterie -Walizka transportowa | szt. |  | 1 |  |  |
| 9. | Elektroniczny planimetr biegunowy Elektroniczny planimetr biegunowy do pomiaru odległości, powierzchni i kubatury. Umożliwia przeliczenie na miary rzeczywiste według zadanej skali. W zestawie ładowarka, futerał i instrukcja w języku polskim. | szt. |  | 1 |  |  |
| 10. | Odbiornik GNSS GIS; Odbiornik GNSS GIS umożliwiający pomiar współrzędnych w czasie rzeczywistym z błędem nieprzekraczającym 5m. Wbudowany aparat cyfrowy, czytnik kart SD, bezprzewodowe łącza Bluetooth. W zestawie: - oprogramowanie w języku polskim - instrukcja w języku polskim - bateria Li-Ion - ładowarka | szt. |  | 1 |  |  |
| 11. | Zestaw: niwelator kodowy, statyw, para łat kodowych; Zestaw niwelator elektroniczny kodowy wraz z akcesoriami - dokładność nie gorsza niż 2mm/km podwójnej niwelacji – pamięć minimum 2000 pkt - kompensator - czas pracy na baterii co najmniej 8h - kabel do transmisji - statyw aluminiowy z głowicą płaską - 2 kodowe łaty aluminiowe teleskopowe 5m | zestaw |  | 1 |  |  |
| 12. | Zestaw tyczek składanych 2m (4 szt.); Komplet tyczek aluminiowych skręcanych w pokrowcu. Składa się z 4 tyczek 2m (skręcanych i zakończonych grotem) i min. 2 przedłużek 1m. Pokrowiec wyposażony w rzepy oraz pasek na ramię. Średnica tyczki 30mm. | zestaw |  | 7 |  |  |
| 13. | Mini pryzmat 360° z tyczką składaną o długości min 2 m i libellą | szt. |  | 2 |  |  |
| 14. | Kątomierz elektroniczny Cyfrowy odczyt miary kąta w stopniach; Charakterystyka: - Rozdzielczość ± 0,1° - Dokładność ± 0,1° - Funkcja HOLD do zachowywania wartości pomiarowych na wyświetlaczu - Zerowanie odczytu w dowolnym położeniu ramion kąta - Wbudowane libelle, pozioma i pionowa | szt. |  | 1 |  |  |
| 15. | Lupa do pomiaru pęknięć: - odczyt z dokładnością 0,1mm - pomiar min 20mm szczelin - Metalowa obudowa ze szkłami kwarcowymi o powiększeniu 10X - W zestawie skórzany pokrowiec | szt. |  | 1 |  |  |
| 16. | Tarcza do monitoringu pęknięć oś X i Z przystawna do monitorowania struktur równoległych do siebie, w dwóch kierunkach. Dwa adaptery ściany przykręcane lub przyklejane do ściany. | szt. |  | 1 |  |  |
| 17. | Tarcza do monitoringu pęknięć oś X i Y i Z; Tarcza do monitoringu pęknięć (zestaw) w trzech osiach (góra-dół/lewo-prawo/przód-tył) Zestaw zawierający 2 tarczki, dwa obrotowe adaptery kątowe, szkice do zapisów oraz klej. | szt. |  | 1 |  |  |
| 18. | Miernik długości przewodów: -zaprogramowane zakresy pomiarowe, dla najczęściej występujących przekrojów przewodów - zmienne, ustawiane i zapisywane przez użytkownika, zakresy pomiarowe - pomiar długości przewodów do 20km - podświetlany wyświetlacz - instrukcja użytkowania wraz z typami kabli w języku polskim - automatyczne wyłączanie - pamięć danych dla 500 pomiarów - oprogramowanie w języku polskim | szt. |  | 1 |  |  |
| 19. | Elektroniczne koło pomiarowe do stosowania na liniach prostych i krzywych: — pomiar odległości z dokładnością do centymetra w zakresie do 9.999,9 m. — Czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD, umieszczony bezpośrednio na uchwycie — Dodawanie w przód, odejmowanie w tył — Funkcja „Hold" - Zmierzona wartość zostaje zapamiętana na wyświetlaczu — Pamięć wewnętrzna — Ruchomy wskaźnik wskazuje dokładnie początek i koniec mierzonego odcinka. — Dokładność ± 0,1% — Obwód koła 1 m - torba transportowa, - baterie | szt. |  | 1 |  |  |
| 20. | Zestaw do pomiarów realizacyjnych; Mini lustro dalmiercze pryzmatyczne do wytyczeń i pomiarów realizacyjnych. Uchwyt lustra przystosowany do montażu na łacie teleskopowej lub krótkiej tyczce. Zestaw wyposażony, między innymi w libellę, hak do zawieszenia pionu sznurkowego, pokrowiec oraz krótki trzpień bezpośrednio wkręcany w uchwyt lustra. * 25mm pryzmat w metalowej obudowie z przykrywką zabezpieczającą przed zarysowaniem. * Aluminiowy uchwyt do mocowania lustra. Pozwala na ustawienie pod dowolnym kątem. * Możliwość zamontowania lustra ze stałą 0 lub -30. * Wbudowana libella pudełkowa. * Ostry trzpień z tyłu pryzmatu do precyzyjnego przykładania na mierzony punkt, po jego wykręceniu z uchwytu. | zestaw |  | 3 |  |  |
| 21. | Cena brutto PLN łącznie [suma z kol. VII] |  |

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:

- W kolumnie nr V należy podać cenę jednostkową w zł brutto za 1 jednostkę miary wyrażoną w sztukach czy zestawach.

- Wykonawca w kolumnie IV zobowiązany jest wskazać konkretny oferowany sprzęt (typ, nazwa handlowa, producent itp.).

- W kolumnie nr VII należy podać iloczyn ceny jednostkowej brutto (z kolumny nr VII) i ilości zamawianego sprzętu (z kolumny nr V).

- Ceny w kolumnach  VI i VII winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wszystkie pozycje w powyższym formularzu cenowym powinny być wypełnione. Niewycenienie w tabeli chociażby jednego z zamawianych wyjazdów spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku omyłki, Zamawiający przyjmie, iż poprawnie podano cenę jednostkową brutto (kolumna  nr VI).

.............................................................

/podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i)Wykonawcy/